Request Type, Checksum ok, Checksum bad, Current, Voltage, Values

10 31 42 27 65	Bat1: Ah Zähler?
10 31 48 80 ff fd 87 d8 36 a3	Bat1: 347.76V -0.02A 5.4Ah
10 32 42 27 65 ff fe 88 53 28 3a	349V
10 32 42 27 65	Bat2: Ah Zähler?
10 32 48 80 ff ff 88 57 28 3f	Bat2: 349.03V 0.00A 4.0Ah
10 ff 24 11 01 34	Twike: ? Alle Relais öffnen?
10 ff 24 11 01 34	Twike: ? Alle Relais öffnen?
10 34 42 27 65	Bat3: Ah Zähler?
10 34 48 80 ff fd 88 3f 3b 46	Bat3: 348.79V -0.02A 5.9Ah
10 31 42 61 23	Bat1: Maximale Batterie Temperatur?
10 31 48 80 ff ff 87 db 04 b8 28	Bat1: 347.79V 0.00A 12.08°C
10 ff 24 11 03 36
10 ff 24 11 03 36
10 32 42 61 23	Bat2: Maximale Batterie Temperatur?
10 32 48 80 ff ff 88 5a 04 b8 a6	Bat2: 349.06V 0.00A 12.08°C
10 ff 24 11 30	Alle Relais öffnen! ???
10 ff 24 11 30	Alle Relais öffnen! ???
10 34 42 61 23	Bat3: Maximale Batterie Temperatur?
10 34 48 80 ff fd 88 44 04 ff fd	Bat3: 348.84V -0.02A 12.79°C
10 31 42 74 36	Bat1: Entladene Ah?
10 31 48 80 ff ff 87 e1 03 f7 5a	Bat1: 347.85V 0.00A 1015Ah
10 32 42 74 36	Bat2: Entladene Ah?
10 32 48 80 ff ff 88 5e 04 21 3b	Bat2: 349.10V 0.00A 1057Ah
10 34 42 74 36	Bat3: Entladene Ah?
10 34 48 80 ff fd 88 4d 03 eb e7	Bat3: 349.10V -0.02A 1003Ah
10 31 42 02 40	Bat1: Program Revision?
10 31 48 80 ff ff 87 e0 02 12 bf	Bat1: 347.84V 0.00A v5.30
10 32 42 02 40	Bat2: Program Revision?
10 32 48 80 ff ff 88 61 02 12 31	Bat2: 349.13V 0.00A v5.30
10 34 42 02 40	Bat3: Program Revision?
10 34 48 80 ff fd 88 4d 02 12 1f	Bat3: 348.93V 0.00A v5.30
10 31 42 31 73	Bat1: 31?
10 31 48 80 ff ff 87 e6 b1	Bat1: 34x.xxV 0.00A 177
10 32 42 31 73	Bat2: 31?
10 32 48 80 ff ff 88 67 b6 91	Bat2: 349.13V 0.00A 182
10 34 42 31 73	Bat3: 31?
10 34 48 80 ff fd 88 50 25 37	Bat3: 34x.xxV -0.02A 37
10 31 42 11 53	Bat1: dState?
10 31 48 80 ff ff 87 e4 ae	Bat1: 347.88V 0.00A 174
10 32 42 11 53	Bat2: dState?
10 32 48 80 ff ff 88 63 26	Bat2: 34x.xxV 0.00A 38
10 34 42 11 53	Bat3: dState?
10 34 48 80 ff fd 88 52 15	Bat2: 34x.xxV -0.02A 21
10 31 42 12 50	Bat1: ?
10 31 48 80 ff ff 87 e6 a9
10 32 42 12 50	Bat2: ?
10 32 48 80 ff ff 88 61 21
10 ff 24 12 01 37	Twike: ? 1 Alle Relais schliessen?
10 ff 24 12 01 37	Twike: ? 1 Alle Relais schliessen?
10 34 42 12 50	Bat3: ?
10 34 48 ff fd 88 52 01 91
10 31 42 23 61	Bat1: Ladestrom?
10 31 48 ff ff 87 ed 01 3b	315
10 32 42 23 61	Bat2: Ladestrom?
10 32 48 ff fe 88 67 01 bf	447
10 34 42 23 61	Bat3: Ladestrom?
10 34 48 ff fc 88 53 01 89	393
10 31 42 24 66	Bat1: Fahrstrom?
10 31 48 ff fe 87 f4 fc de
10 32 42 24 66	Bat2: Fahrstrom?
10 32 48 ff fe 88 64 fc 41
10 34 42 24 66	Bat3: Fahrstrom?
10 34 48 ff fd 88 5b fc 7d
10 31 42 31 73	Bat1: ?
10 31 48 ff fe 87 f2 1d 21
10 32 42 31 73	Bat2: ?
10 32 48 ff ff 88 64 b6 12
10 34 42 31 73	Bat3: ?
10 34 48 ff fc 88 5c 28 b7
10 31 42 26 64	Bat1: Soll Ladespannung?
10 31 48 ff fe 87 f1 ab e0 74	Bat1: 34x.xxV 0.0xA 440.00V
10 32 42 26 64	Bat2: Soll Ladespannung?
10 32 48 ff fe 88 64 ab e0 ee	Bat1: 34x.xxV 0.0xA 440.00V
10 34 42 26 64	Bat3: Soll Ladespannung?
10 34 48 ff fc 88 5d ab e0 d5	Bat1: 34x.xxV 0.0xA 440.00V
10 31 42 27 65	Bat1: Ah Zähler?
10 31 48 ff fe 87 ee 36 16	Bat1: 34x.xxV -0.0xA 5.4Ah
10 32 42 27 65	Bat2: Ah Zähler?
10 32 48 ff fe 88 62 28 8b
10 34 42 27 65	Bat3: Ah Zähler?
10 34 48 ff fc 88 59 3b a1
10 31 42 29 6b	Bat1: Leistung?
10 31 48 ff fe 87 ee ff f9 26	Bat1: 34x.xxV 0.0xA -6W
10 32 42 29 6b	Bat2: Leistung?
10 32 48 ff fe 88 63 ff f9 a4
10 34 42 29 6b	Bat3: Leistung?
10 34 48 ff fc 88 5d ff f2 93
10 31 42 2a 68	Bat1: Batterie Temperatur?
10 31 48 ff fe 87 f2 04 49 71	Bat1: 34x.xxV 0.0xA 1097
10 32 42 2a 68	Bat2: Batterie Temperatur?
10 32 48 ff fe 88 61 04 3e 9a	Bat2: 34x.xxV 0.0xA 1086
10 34 42 2a 68	Bat3: Batterie Temperatur?
10 34 48 ff fc 88 5a 04 bb 26	Bat3: 34x.xxV 0.0xA 1211
10 31 42 2b 69	Bat1: FINFO?
10 31 48 ff fe 87 f2 3c
10 32 42 2b 69	Bat2: FINFO?
10 32 48 ff fe 88 64 a5
10 34 42 2b 69	Bat3: FINFO?
10 34 48 ff fc 88 57 94
10 31 42 31 73	Bat1: ?
10 31 48 ff fe 87 ef 1c 3d	Bat1: 34x.xV 0.0xA 28
10 32 42 31 73	Bat2: ?
10 32 48 ff fe 88 61 b7 17	Bat2: 34x.xV 0.0xA 183
10 34 42 31 73	Bat3: ?
10 34 48 ff fd 88 5c 29 b7	Bat3: 34x.xV 0.0xA 41
10 31 42 32 70	Bat1: Teilspannung 1?
10 31 48 ff ff 87 f3 13 75 5a	Bat1: 34x.xxV 0.0xA 49.81V
10 32 42 32 70	Bat2: Teilspannung 1?
10 32 48 ff fe 88 6c 13 85 3b
10 34 42 32 70	Bat3: Teilspannung 1?
10 34 48 ff fc 88 5a 13 7a f0
10 31 42 33 71	Bat1: Teilspannung 2?
10 31 48 ff ff 87 f3 13 72 5d
10 32 42 33 71	Bat2: Teilspannung 2?
10 32 48 ff fe 88 6a 13 83 3b
10 34 42 33 71	Bat3: Teilspannung 2?
10 34 48 ff fd 88 56 13 90 17
10 31 42 34 76	Bat1: Teilspannung 3?
10 31 48 ff ff 87 f2 13 74 5a
10 32 42 34 76	Bat2: Teilspannung 3?
10 32 48 ff fe 88 68 13 d4 6e
10 34 42 34 76	Bat3: Teilspannung 3?
10 34 48 ff fc 88 54 13 7e fa
10 31 42 31 73	Bat1: ?
10 31 48 ff ff 87 f1
10 32 42 31 73	Bat2: ?
10 32 48 ff fe 88 62 b9
10 34 42 31 73	Bat3: ?
10 34 48 ff fc 88 57 2c b8
10 31 42 35 77	Bat1: Teilspannung 4?
10 31 48 ff ff 87 ee 13 70 42
10 32 42 35 77	Bat2: Teilspannung 4?
10 32 48 ff fe 88 66 13 1c a8
10 34 42 35 77	Bat3: Teilspannung 4?
10 34 48 ff fd 88 5a 13 80
10 31 42 36 74	Bat1: Teilspannung 5?
10 31 48 ff ff 87 f4 13 67 4f
10 32 42 36 74
10 32 48 ff fe 88 65 13 6e d9
10 34 42 36 74
10 34 48 ff fd 88 5d 13 7c f0
10 31 42 37 75	Bat1: Teilspannung 6?
10 31 48 ff fe 87 ef 13 63 51
10 32 42 37 75
10 32 48 ff fe 88 64 13 88 3e
10 34 42 37 75
10 34 48 ff fc 88 59 13 6c e5
10 31 42 38 7a
10 31 48 ff ff 87 f2 13 59 77
10 32 42 38 7a
10 32 48 ff ff 88 66 13 7f ca
10 34 42 38 7a
10 34 48 ff fc 88 59 13 66 ef
10 31 42 27 65	Bat1: Ah Zähler?
10 31 48 ff ff 87 f1 36 08
10 32 42 27 65
10 32 48 ff fe 88 74 28 9d
10 34 42 27 65
10 34 48 ff fc 88 52 3b aa
10 31 42 31 73	Bat1: ?
10 31 48 ff ff 87 f2 1c 21	Bat1: 34x.xV 0.0xA 28
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 66 bb 1c	Bat1: 34x.xV 0.0xA 187
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 59 2a b0	Bat1: 34x.xV 0.0xA 42
10 31 42 41 03	Bat1: Temperatur 1?
10 31 48 ff ff 87 e9 03 e3 c6
10 32 42 41 03
10 32 48 ff fe 88 62 04 72 d5
10 34 42 41 03
10 34 48 ff fd 88 54 04 dc 4e
10 31 42 42	Bat1: Temperatur 2?
10 31 48 ff fe 87 ea 04 07 27
10 32 42 42
10 32 48 ff fe 88 66 04 07 a4
10 34 42 42
10 34 48 ff fc 88 55 04 ff 6d
10 31 42 43 01	Bat1: Temperatur 3?
10 31 48 ff fe 87 ee 04 ff db
10 32 42 43 01
10 32 48 ff ff 88 63 04 ff 58
10 34 42 43 01
10 34 48 ff fc 88 57 46 d7
10 31 42 44 06	Bat1: Temperatur 4?
10 31 48 ff fe 87 f0 04 4e 74
10 32 42 44 06
10 32 48 ff fe 88 65 04 2a 8a
10 34 42 44 06
10 34 48 ff fc 88 57 04 72 e2
10 31 42 31 73
10 31 48 ff fe 87 ed 39	Bat1: 34x.xV 0.0xA ?
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 67 b6 10 10	Bat2: 34x.xV 0.0xA 16
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 53 29 b9	Bat3: 34x.xV 0.0xA 185
10 31 42 45 07	Bat1: Temperatur 5?
10 31 48 ff fe 87 eb 04 72 53
10 32 42 45 07
10 32 48 ff fe 88 67 04 4e ec
10 34 42 45 07
10 34 48 ff fc 88 55 04 95 07
10 31 42 46 04	Bat1: Temperatur 6?
10 31 48 ff fe 87 f3 04 72 4b
10 32 42 46 04
10 32 48 ff fe 88 67 04 2a 88
10 34 42 46 04
10 34 48 ff fc 88 53 04 b9 2d
10 31 42 47	Bat1: Temperatur 7?
10 31 48 ff fe 87 f0 04 95 af
10 32 42 47
10 32 48 ff fe 88 68 04 95 38
10 34 42 47
10 34 48 ff fd 88 51 04 dc 4b
10 31 42 27 65
10 31 48 ff fe 87 f4 36
10 32 42 27 65
10 32 48 ff ff 88 63 28 8b
10 34 42 27 65
10 34 48 ff fc 88 56 3b ae
10 31 42 31 73
10 31 48 ff ff 87 f2 27	Bat1: 34x.xV 0.0xA 39
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 61 b5 15	Bat1: 34x.xV 0.0xA 181
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 57 2a be	Bat1: 34x.xV 0.0xA 42
10 31 42 51 13	Bat1: Temperatur 8?
10 31 48 ff fe 87 ee 04 95 b1
10 32 42 51 13
10 32 48 ff fe 88 63 04 72 d4
10 34 42 51 13
10 34 48 ff fd 88 50 04 ff 69
10 31 42 52 10 10	Bat1: Temperatur 9?
10 31 48 ff fe 87 ee 04 59 7d
10 32 42 52 10 10
10 32 48 ff fe 88 64 04 2a 8b
10 34 42 52 10 10
10 34 48 ff fd 88 50 04 ff 69
10 31 42 53 11	Bat1: Temperatur 10?
10 31 48 ff ff 87 ef 04 72 56
10 32 42 53 11
10 32 48 ff fe 88 64 04 2a 8b
10 34 42 53 11
10 34 48 ff fc 88 51 04 dc 4a
10 31 42 54 16	Bat1: Temperatur 11?
10 31 48 ff fe 87 f1 04 72 49
10 32 42 54 16
10 32 48 ff fe 88 61 04 4e ea
10 34 42 54 16
10 34 48 ff fc 88 50 04 dc 4b
10 31 42 31 73
10 31 48 ff ff 87 f2 1c 21
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 60 b6 17
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 53 2a ba
10 31 42 55 17	Bat1: Temperatur 12?
10 31 48 ff fe 87 f6 04 4e 72
10 32 42 55 17
10 32 48 ff fe 88 62 04 4e e9
10 34 42 55 17
10 34 48 ff fd 88 53 04 dc 49
10 31 42 56 14	Bat1: Temperatur 13?
10 31 48 ff ff 87 ef 04 4e 6a
10 32 42 56 14
10 32 48 ff fe 88 60 04 4e eb
10 34 42 56 14
10 34 48 ff fc 88 4f 04 b9 31
10 31 42 57 15	Bat1: Temperatur 14?
10 31 48 ff ff 87 f0 04 2a 11
10 32 42 57 15
10 32 48 ff fe 88 5e 04 4e d5
10 34 42 57 15
10 34 48 ff fc 88 53 04 b9 2d
10 31 42 62 20	Bat1: Umgebungstemperatur ?
10 31 48 ff fe 87 ef 04 2a	Bat1: 34x.xV 0.0xA 10.66°C
10 32 42 62 20
10 32 48 ff fe 88 61 03 e3 40
10 34 42 62 20
10 34 48 ff fc 88 4c 04 72 f9
10 31 42 71 33	Bat1: Maximale Kapazität ?
10 31 48 ff fe 87 ee 01 33 12	Bat1: 34x.xV 0.0xA 3.07Ah
10 32 42 71 33
10 32 48 ff fe 88 5e 01 4f d1
10 34 42 71 33
10 34 48 ff fc 88 4d 01 34 bb
10 31 42 99 db	Bat1: 99 ?
10 31 48 ff fe 87 f0 1c 22	Bat1: 34x.xV 0.0xA 28 (2.8Ah)
10 32 42 99 db
10 32 48 ff fe 88 5d 1c 80	Bat1: 34x.xV 0.0xA 28
10 34 42 99 db
10 34 48 ff fc 88 49 1c 96	Bat1: 34x.xV 0.0xA 28
10 31 42 d9	Bat1: ?
   31 48 ff ff 87 f7 02 3a
10 32 42 d9
   32 48 ff fe 88 5b 9a
10 34 42 d9
   34 48 ff fc 88 51 92
10 ff 24 fe da
10 ff 24 fe da
10 ff 24 fe da
10 ff 24 ff 11 32 f8
10 ff 24 ff 11 32 f8
10 ff 24 ff 11 32 f8
10 31 42 27 65	Bat1: Ah Zähler ?
10 31 48 ff ff 87 ec 36 15
10 32 42 27 65
10 32 48 ff fe 88 59 28 b0
10 34 42 27 65
10 34 48 ff fc 88 4c 3b b4
10 31 42 61 23	Bat1: maximale Batterie Temperatur ?
10 31 48 ff ff 87 ed 04 ca ec
10 32 42 61 23
10 32 48 ff ff 88 5e 04 ca 50
10 34 42 61 23
10 34 48 ff fd 88 51 46 d0
10 31 42 74 36	Bat1: entladene Ah ?
10 31 48 ff ff 87 e6 03 f7 dd
10 32 42 74 36
10 32 48 ff fe 88 5f 04 21 bb
10 34 42 74 36
10 34 48 ff fc 88 52 03 eb 79
10 31 42 02 40	Bat1: Programm Revision ?
10 31 48 ff fe 87 f3 02 12 2d
10 32 42 02 40
10 32 48 ff fe 88 62 02 12 b3
10 34 42 02 40
10 34 48 ff fc 88 4d 02 12 9e
10 31 42 31 73	Bat1: ?
10 31 48 ff ff 87 f0 23 1c	Bat1: 34x.xV 0.0xA 35
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 60 b5 14	Bat2: 34x.xV 0.0xA 181
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 52 26 b7	Bat3: 34x.xV 0.0xA 38
10 31 42 11 53
10 31 48 ff fe 87 ea 21
10 32 42 11 53
10 32 48 ff fe 88 62 a6
10 34 42 11 53
10 34 48 ff fd 88 50 97
10 31 42 12 50
10 31 48 ff fe 87 eb 01 24
10 32 42 12 50
10 32 48 ff fe 88 60 01 a0
10 34 42 12 50
10 34 48 ff fc 88 4f 01 8d
10 31 42 23 61
10 31 48 ff fe 87 f2 01 25
10 32 42 23 61
10 32 48 ff fe 88 5e 01 86
10 34 42 23 61
10 34 48 ff fc 88 4a 01 90
10 31 42 24 66
10 31 48 ff fe 87 ed fc c7
10 32 42 24 66
10 32 48 ff ff 88 5c fc 78
10 34 42 24 66
10 34 48 ff fc 88 48 fc 6f
10 31 42 31 73
10 31 48 ff fe 87 e7 19 30
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 5e b5 2a
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fd 88 44 23 a5
10 31 42 26 64
10 31 48 ff fe 87 e6 ab e0 63
10 32 42 26 64
10 32 48 ff ff 88 5d ab e0 d6
10 34 42 26 64
10 34 48 ff fc 88 47 ab e0 cf
10 31 42 27 65
10 31 48 ff fe 87 ea 36 12
10 32 42 27 65
10 32 48 ff fe 88 5a 28 b3
10 34 42 27 65
10 34 48 ff fc 88 4d 3b b5
10 31 42 29 6b
10 31 48 ff fe 87 e9 ff f9 21
10 32 42 29 6b
10 32 48 ff ff 88 59 ff fd 34 42 29 6b
10 34 48 ff fd 88 49 ff f5 81
10 31 42 2a 68
10 31 48 ff fe 87 e4 04 5d 73
10 32 42 2a 68
10 32 48 ff ff 88 5c 04 4a d2
10 34 42 2a 68
10 34 48 ff fc 88 45 04 d4 56
10 31 42 2b 69
10 31 48 ff ff 87 e8 27
10 32 42 2b 69
10 32 48 ff fe 88 6e af
10 34 42 2b 69
10 34 48 ff fd 88 44 86
10 31 42 31 73
10 31 48 ff ff 87 e8 19 3e
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 63 b2 10 10
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fd 88 47 27 a2
10 31 42 32 70
10 31 48 ff ff 87 e6 13 74 4e
10 32 42 32 70
10 32 48 ff ff 88 60 13 81 32
10 34 42 32 70
10 34 48 ff fd 88 4a 13 7a e1
10 31 42 33 71
10 31 48 ff fe 87 e7 13 6e 54
10 32 42 33 71
10 32 48 ff fe 88 5b 13 83 0a
10 34 42 33 71
10 34 48 ff fd 88 4d 13 8e 12
10 31 42 34 76
10 31 48 ff fe 87 eb 13 76 40
10 32 42 34 76
10 32 48 ff fe 88 61 13 d0 63
10 34 42 34 76
10 34 48 ff fc 88 54 13 7e fa
10 31 42 31 73
10 31 48 ff fe 87 ea 1d 39
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 58 b4 2d
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 4c 25 aa
10 31 42 35 77
10 31 48 ff fe 87 e5 13 73 4b
10 32 42 35 77
10 32 48 ff fe 88 57 13 1c 99
10 34 42 35 77
10 34 48 ff fc 88 47 13 7f e8
10 31 42 36 74
10 31 48 ff ff 87 e5 13 67 5e
10 32 42 36 74
10 32 48 ff fe 88 5f 13 6a e7
10 34 42 36 74
10 34 48 ff fc 88 51 13 76 f7
10 31 42 37 75
10 31 48 ff fe 87 e6 13 62 59
10 32 42 37 75
10 32 48 ff fe 88 5b 13 84
10 34 42 37 75
10 34 48 ff fc 88 4c 13 6a f6
10 31 42 38 7a
10 31 48 ff fe 87 ec 13 5a 6b
10 32 42 38 7a
10 32 48 ff fe 88 59 13 7d f6
10 34 42 38 7a
10 34 48 ff fd 88 4b 13 68 f2
10 31 42 27 65
10 31 48 ff ff 87 e9 36 10 10
10 32 42 27 65
10 32 48 ff fe 88 5b 28 b2
10 34 42 27 65
10 34 48 ff fd 88 46 3b bf
10 31 42 31 73
10 31 48 ff ff 87 e7 19 31
10 32 42 31 73
10 32 48 ff ff 88 5d b4 29
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 49 29 a3
10 31 42 41 03
10 31 48 ff fe 87 e3 04 07 2e
10 32 42 41 03
10 32 48 ff ff 88 5a 04 72 ec
10 34 42 41 03
10 34 48 ff fc 88 48 04 dc 53
10 31 42 42
10 31 48 ff fe 87 e7 04 2a 07
10 32 42 42
10 32 48 ff fe 88 5c 04 2a b3
10 34 42 42
10 34 48 ff fd 88 49 23 ad
10 31 42 43 01
10 31 48 ff ff 87 e3 23 0a
10 32 42 43 01
10 32 48 ff fe 88 5c 04 ff 66
10 34 42 43 01
10 34 48 ff fc 88 47 69 e8
10 31 42 44 06
10 31 48 ff fe 87 e5 04 4e 61
10 32 42 44 06
10 32 48 ff fe 88 60 04 2a 8f
10 34 42 44 06
10 34 48 ff fc 88 44 04 95 16
10 31 42 31 73
10 31 48 ff fe 87 e9 19 3e
10 32 42 31 73
10 32 48 ff fe 88 5e b3 2c
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fc 88 4a 26 af
10 31 42 45 07
10 31 48 ff ff 87 e7 04 72 5e
10 32 42 45 07
10 32 48 ff fe 88 63 04 4e e8
10 34 42 45 07
10 34 48 ff fd 88 46 04 b9 39
10 31 42 46 04
10 31 48 ff fe 87 e8 04 72 50
10 32 42 46 04
10 32 48 ff fe 88 5f 04 2a b0
10 34 42 46 04
10 34 48 ff fc 88 4a 04 b9 34
10 34 42 46 04
10 34 48 ff fe 88 4c 04 b9 30
10 ff 24 11 35
10 ff 24 11 35
10 31 42 47
10 31 48 87 f6 04 95 a8
10 32 42 47
10 32 48 88 66 04 95 37
10 34 42 47
10 34 48 ff fe 88 56 04 dc 4f
10 31 42 27 65
10 31 48 88 06 36 f0
10 32 42 27 65
10 32 48 88 70 28 98
10 34 42 27 65
10 34 48 ff fe 88 60 3b 9a
10 31 42 31 73
10 31 48 88 1e d5
10 32 42 31 73
10 32 48 88 77 bc
10 34 42 31 73
10 34 48 ff fe 88 5e 2b b4